## Slide 1: PROPOSTA DI UNA METODOLOGIA INTEGRALE E MULTICRITERIALE PER IL RIUSO SOSTENIBILE DI EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI
Fisciano (SA), 20 maggio 2016
Giuseppe Donnarumma, PhD

## Slide 2
Introduzione
Il patrimonio industriale tra dismissione e recupero
Le potenzialità di riuso e di riconversione funzionale
Proposta di una metodologia «integrale» e multicriteriale per il riuso sostenibile
Conclusioni
UNA METODOLOGIA INTEGRALE
E MULTICRITERIALE PER IL RIUSO SOSTENIBILE DI EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI

## Slide 3
Introduzione: Motivazioni
Nel 2011 la Commissione Europea ha pubblicato una “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (Commissione Europea, 2011b), nella quale si propone l’obiettivo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.
Nel 2012 la stessa Commissione ha pubblicato le linee guida per “limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (Commissione Europea, 2012), in cui, tra i vari indirizzi, vengono incoraggiate politiche di riutilizzo di aree già costruite, compresi i siti industriali dismessi.
Negli ultimi anni il tema del recupero delle aree e degli edifici dismessi, in relazione alle metodologie di analisi e di intervento più adeguate, ha avuto notevole diffusione sia nel mondo della ricerca scientifica che in ambito istituzionale.
Gli edifici industriali dismessi costituiscono una rilevante parte del patrimonio edilizio sia in Italia che a livello mondiale, soprattutto nei Paesi maggiormente industrializzati per tradizione. Si tratta di un’edilizia notevolmente eterogenea per caratteri formali, tipologici, strutturali, tecnologici, che, nella maggior parte dei casi, non soggetta ad interventi di manutenzione, versa in un inevitabile stato di degrado più o meno avanzato (Donnarumma, 2014).

## Slide 4
Introduzione: Obiettivi
Obiettivi della ricerca
Numerosità e complessità degli aspetti coinvolti nei processi di recupero di aree ed edifici industriali dismessi
Necessità di adeguati strumenti di analisi e di intervento
Proposta di una metodologia “integrale” e multicriteriale di supporto alle decisioni finalizzata alla valutazione della fattibilità e alla pianificazione preliminare degli interventi di riuso

## Slide 5
Il fenomeno della dismissione industriale
Sistema agricolo - artigianale - commerciale
Sistema industriale
Società post-industriale automazione, terziarizzazione, globalizzazione
Rivoluzione Industriale
Dismissione Industriale
a partire dai primi anni ’70 nei paesi di più antica industrializzazione (Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti)
Fattori economico-settoriali
- crisi “di prodotto”
- declino settori produttivi tradizionali (tessile, chimico, siderurgico, cantieristico)
- concorrenza locale e/o globale
- costo fonti energetiche
- elevato costo manodopera locale
Fattori urbanistici
- delocalizzazione originari nuclei industriali
- insufficienza/mancato potenziamento delle infrastrutture
Fattori tecnici
- degrado materiali e/o dissesti strutturali
- obsolescenza tecnologica
- inadeguatezza verso nuove normative
Fattori ambientali
- inquinamento ambientale
- limitatezza fonti energetiche trad.
- esaurimento materie prime
(ad es. esaurimento di una cava)
Cause principali

## Slide 6
Edificio con destinazione industriale
Perdita della funzione
Liquidazione dell’attività stato di dismissione
Riuso temporaneo senza interventi rilevanti
Riuso a lungo termine previo interventi di recupero
Demolizione
Il fenomeno della dismissione industriale
Ex Saint Gobain, Caserta
Ex Canapificio Italiano, Frattamaggiore (NA)
Tipologie di interventi di riqualificazione
Recupero conservativo (ripristino delle funzioni originarie)
Recupero finalizzato alla riconversione produttiva
Recupero finalizzato al cambio di destinazione d’uso (riconversione funzionale)
Demolizione finalizzata al ridisegno urbano o alla sostituzione edilizia
Recupero misto

## Slide 7
Esperienze di recupero in ambito nazionale
RPBW. Ex FIAT Lingotto, Torino, 1998-2003.
Minimo intervento, integrazione nuovo-esistente, diversificazione funzionale
Rinforzo strutturale, integrazione impiantistica.
RPBW. Auditorium Paganini, Parma, 1999-2001.
O. Decq. MACRO, Roma, 2001-2010
Gregotti Associati. Pirelli Headquarters, Milano Bicocca, 1999-2004.
Relazione tra memoria e innovazione

## Slide 8
Esperienze di recupero in ambito internaz.
Il modello della Ruhr in Germania
Duisburg, zona industriale prima della riqualificazione: vecchie fabbriche siderurgiche dismesse
Vista notturna edifici industriali dell’ex Thyssen Meiderich convertiti per accogliere spazi di cultura, di musica, di aggregazione sociale
Parco paesaggistico lungo l'asse fluviale dell'Emscher
Negli anni ’70 crisi del distretto per obsolescenza tecnologica

## Slide 9
Le potenzialità di riuso e di riconversione
Analisi dei fattori critici alla scala urbana
ASPETTI
SOCIO -ECONOMICI
ASPETTI
AMBIENTALI
Ci < CSC → sito non contaminato
Ci > CSC → sito potenzialmente cont.
Ci < CSR → sito non cont. → Monitoraggio
Ci > CSR → sito cont. → Progetto di Bonifica
ASPETTI
URBANISTICI
Quadro esigenziale
in relazione all’assetto proprietario
compatibilità riusi con previsioni piani urbanistici
fattori localizzativi (posizione, accessibilità, infrastrutturazione, distanza da attrattori terziari, commerciali, etc.)
Analisi di Rischio
profilo economico del contesto
profilo sociale del contesto
nuovi forme produttive e lavorative
(ICT, co-working, incubatori d’impresa)

## Slide 10
Le potenzialità di riuso e di riconversione
Caratteristiche tipologico - costruttive edilizia industriale indagata
CAMPIONE
DI EDIFICI INDUSTRIALI
Epoca di costruzione: fine anni ‘70 ad oggi
Aree industriali di Solofra, Agro nocerino - sarnese, Battipaglia, Fisciano
Struttura in c.a. o c.a.p., mista acciaio - c.a.

## Slide 11
Le potenzialità di riuso e di riconversione
Caratteristiche termofisiche dell’involucro industriale
Umin = cop. isolata con EPS 50 mm, sp. strutturale max rilevato
Umax = cop. non isolata, sp. strutturale min rilevato
D.M. 26 giugno 2015 - Appendice B
Limiti trasmittanza strutture di copertura
Limiti trasmittanza strutture di pavimento
Limiti trasmittanza chiusure trasparenti

## Slide 12
Le potenzialità di riuso e di riconversione

## Slide 13
Le potenzialità di riuso e di riconversione
In tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località in cui Im,s ≥ 290 W/m2 ….., deve essere verificata almeno una delle seguenti:
Ms > 230 kg/m2
Yie < 0,10 W/m2K

## Slide 14
Le potenzialità di riuso e di riconversione

## Slide 15
ANALISI TERRITORIALE
ASPETTI AMBIENTALI
ASPETTI URBANISTICI
ASPETTI SOCIO -ECONOMICI
FATTIBILITÀ TECNICA
TRASFORMABILITÀ FUNZIONALE
Possibili
destinazioni d’uso
U = {U1, U2, …, UN}
ANALISI DELL’EDIFICIO
I LIVELLO
II LIVELLO
Delimitazione della scala urbana (e interurbana) di analisi
Verifica di convenienza
economico-ambientale
PIANIFICAZIONE INTERVENTI
Proposta metodologica

## Slide 16
ANALISI TERRITORIALE
ASPETTI AMBIENTALI
Contaminazione del sito
ASPETTI
URBANISTICI
ASPETTI SOCIO -ECONOMICI
Insieme delle possibili destinazioni d’uso
U = {U1, U2, …, UN}
I LIVELLO
Delimitazione della scala urbana (e interurbana) di analisi
Bonifica
e
demolizione
Compatibilità con le previsioni dei piani urbanistici
- Rilievo delle esigenze sociali ed economiche
- Tipologia di committenza pubblica e/o privata
Procedimento di variante
Monitoraggio post bonifica
SI
NO
SI
NO
Bonifica
senza demolizione
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 17
FATTIBILITÀ TECNICA
ANALISI DELL’EDIFICIO
II LIVELLO
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
Verifica del limite di convenienza economico-ambientale
Sistema strutturale
Involucro edilizio
Sistema impiantistico
Valutazione della vulnerabilità sismica
Condizioni di manutenzione/degrado/conformità alle norme tecniche
Stima limite di convenienza riparazione/demolizione
Stima del «Potenziale di Trasformabilità Funzionale» (PTF)
Demolizione
Riuso
SI
NO
SI
NO
PIANIFICAZIONE INTERVENTI
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 18
Per variazioni di classe e/o di destinazione d’uso con incrementi dei carichi globali in fondazione ≤ 10% non è obbligatorio l’adeguamento sismico (§ 8.4.1 NTC 2008)
Miglioramento sismico o riparazione locale
Alcune considerazioni sugli aspetti strutturali
Una gran parte degli edifici industriali esistenti in c.a. o c.a.p. è stata progettata per elevati carichi variabili.
Limite di convenienza economica (solo struttura)
CRip = CDem+trasp + CSmalt + CRicost
410 – 470 €/m2 per strutture a telaio in c.a., con fondazioni superficiali
195 – 225 €/m2 per prefabbricati industriali, fino ad h. 6,50 m, S.l.p. ≤ 5000 m2
(Fonti: Prezziario ACEN 2014, Prezziario LL.PP. Campania 2013, Prezziario DEI tipologie edilizie 2012)
Finanziamenti e/o incentivi per interventi di messa in sicurezza (attualmente detrazione al 65% per adeguamento sismico di edifici ad uso abitativo o produttivo nelle zone sismiche 1 e 2, D.l. 4 giugno 2013, n. 63)
Con riferimento al campione indagato risulta mediamente q = 3 – 6 kN/m2
CDem+trasp = 14 – 16 €/m3 (*)
CSmalt. = 15 – 20 €/t (**)
(codice CER 17.09.04 «Rifiuti edili misti»)
(*) Prezzi unitari desunti dal Prezziario Lavori Pubblici Regione Campania 2013
(**) Prezzi desunti da proprie indagini di mercato, 2015
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 19
POTENZIALE DI TRASFORMABILITÀ FUNZIONALE
Trasformabilità o Adattabilità Funzionale: capacità di un edificio di essere adattato per accogliere nuovi usi.
Individuazione degli usi più idonei → minimizzare quantità ed entità opere per adeguamento
Procedura adottata
Applicazione di un approccio multicriteriale per valutare alternative di riuso di edifici industriali dismessi
Individuazione criteri di valutazione trasformabilità funzionale
Assegnazione pesi relativi dei criteri
Definizione “matrici di benchmark” e trasformazione giudizi qualitativi in valori numerici
Compilazione e normalizzazione della matrice di giudizio
Definizione della tecnica di risoluzione matriciale
Valutazione di un “Indice di Preferenza” e scelta dell’alternativa/e “migliore/i”
Analisi di Sensitività
Una metodologia integrale e multicriteriale
Definiamo
PTF = f (C1 , …, Ci , …, C10) con Ci criteri di valutazione

## Slide 20
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 21
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 22
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 23
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 24
Procedura adottata
Applicazione di un approccio multicriteriale per valutare alternative di riuso di edifici industriali dismessi
Individuazione criteri di valutazione trasformabilità funzionale
Assegnazione pesi relativi
Definizione matrici di benchmark e trasformazione giudizi qualitativi in valori numerici
Compilazione e normalizzazione della matrice di giudizio
Definizione della tecnica di risoluzione matriciale
Valutazione di un Indice di Preferenza e scelta dell’alternativa/e «migliore/i»
Analisi di Sensitività
Tecnica “PCT” di confronto a coppie, Paired Comparison Tecnique
(Mondy & Noe, 2008)
The ‘‘priority scale” (De Feo & De Gisi, 2010)
3. Trasformazione giudizi qualitativi
4. Compilazione e normalizzazione
Una metodologia integrale e multicriteriale
5. Moltiplicazione per vettore dei pesi
6. Calcolo del PTF con metodo SAW
(Ching-Lai & Kwangsun, 1981)

## Slide 25
Una metodologia integrale e multicriteriale
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
Approccio integrato per la valutazione e la scelta di soluzioni tecniche alternative
EP
SP
C
MCA
Indice di prestazione energ. globale non rinnovabile
EPgl,nren = EPH+EPW+EPV+EPC+EPL+EPT [kWh/m2]
(D.M. 26/06/2015)
Comportamento igrometrico in regime stazionario, MP
(UNI EN ISO 13788)
Comportamento involucro in regime dinamico, Yie
Controllo della radiazione solare, Asol, eq
(UNI EN ISO 13786)
1. Individuazione criteri di valutazione

## Slide 26
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
EP
SP
C
Simplified LCA Analysis
ILCA = α1PEnr + α2GWP + α3ODP + α4AP + + α5EP + α6POCP
Design for Deconstruction, IDfD
Manutenibilità (UNI 13306), IMAIN
Aggregazione tramite metodi pesatura expert-based
Categorie di impatto unitario (EPD method)
Vettore dei pesi (Grillo, 2013)
CAP. V_Una metodologia integrale e multicriteriale
Design for Deconstruction
IDfD = IDfD,1 ∙ IDfD,2

## Slide 27
EP
SP
C
Simplified LCA Analysis
Design for Deconstruction
IDfD = IDfD,1 ∙ IDfD,2
ILCA = α1PEnr + α2GWP + α3ODP + α4AP + + α5EP + α6POCP
Manutenibilità (UNI 13306), IMAIN
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 28
EP
SP
C
Simplified LCA Analysis
Design for Deconstruction
IDfD = IDfD,1 ∙ IDfD,2
ILCA = α1PEnr + α2GWP + α3ODP + α4AP + + α5EP + α6POCP
Manutenibilità (UNI 13306), IMAIN
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
Una metodologia integrale e multicriteriale
Software “Manutenix” sviluppato da Bruno (2012)
presso il DdA dell’Università di Chieti-Pescara.
Sistema qualitativo a punteggi

## Slide 29
Valutazione MCA interventi di retrofit energetico-ambientale
EP
SP
C
Tempo di ritorno
Indice di profitto
PB < Vu
Ip = VAN/I0 Ip > 50-60 %
Si assume r = 5% e un periodo di analisi di 25 anni
MCA
2. Assemblaggio matrice e attribuzione pesi relativi
Energy Retrofit and Environmental Sustainability Index
IERES = w1∙IEP + w2∙ISP + w3∙ IC
IEP = a1∙EPgl,nr* + a2∙YIE* + a3∙Asol* + a4∙MP*
ISP = b1∙ILCA* + b2∙IDfD* + b3∙IMAIN*
IC = c1∙PB* + c2∙PI*
Una metodologia integrale e multicriteriale

## Slide 30
La ricerca svolta propone un approccio integrale, multidisciplinare e multicriteriale, per il riuso sostenibile di edifici industriali dismessi.
I modelli sviluppati, sulla base di tecniche MCA e secondo le esigenze di differenti decision-makers, consentono:
a) di orientare verso gli usi maggiormente compatibili con le caratteristiche dimensionali, morfologiche, costruttive e di sito dell’edificio
b) di comparare numerose soluzioni tecniche alternative di retrofit energetico orientando verso quelle «ottimali» in termini di costo, efficienza energetica e sostenibilità ambientale
La metodologia è utile per diversi operatori di settore (amministrazioni pubbliche, società private, tecnici) permettendo di supportare in modo sistematico processi decisionali estremamente complessi per la numerosità di variabili coinvolte.
Criticità
Grado di soggettività relativo ai giudizi di tipo qualitativo
Influenza dei pesi relativi sui risultati finali
Affidabilità dei dati in ingresso (ad es. non esiste ancora un database LCA nazionale di riferimento)
Conclusioni